Программное обеспечение 
"Утилита выгрузки для СОРМ и Яровой"

Руководство пользователя

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1 Конфигурационный файл	4

1.1	Путь до конфигурационного файла	4

1.2	Параметры конфигурационного файла	4

2 Запуск работы	6

Первый запуск шлюза	6

3 Принцип работы	7

# Введение

Программное обеспечение "Утилита выгрузки для СОРМ и Яровой"  (далее по тексту - ПО) предназначено для обеспечения функционирования Системы оперативно-разыскных мероприятий 3 (далее по тексту – СОРМ3).

ПО, это СОРМ3, который накапливает информацию о звонках, которые проходят через Гибридную АТC, в виде .csv файлов, после чего загружает их на FTP сервера СОРМ3. Кроме того, предоставляет возможность скачивания записей разговоров.

# 1 Конфигурационный файл

## Путь до конфигурационного файла

Путь до конфигурационного файла по умолчанию: /opt/DEV/sormf/conf/sormf.conf

## Параметры конфигурационного файла

| Параметры | Описание |
| --- | --- |
| 1 уровень | 2 уровень | 3 уровень |  |
| cdr_upload_interval |  |  | Интервал выгрузки CDR |
| delete_files_after_upload |  |  | Нужно ли удалять сформированные файлы после успешной выгрузки |
| connection_type_file |  |  | Статическая выгрузка - типы соединений |
| special_numbers_file |  |  | Статическая выгрузка - спец номера |
| isdn_codes_file |  |  | Статическая выгрузка - причины завершения вызова |
| ip_numbering_file |  |  | Статическая выгрузка - нумерация IP адресов |
| dba_remote_temp_dir |  |  | Директория временного хранения/накопления выгрузок |
| dba_remote_file_dir |  |  | Директория для выгрузок, готовых к отправке |
| dba_remote_invalid_files_dir |  |  | Если задан и сервер http бракует записи в файле, то, вместо удаления, файл выгрузки сохраняется (для анализа) |
| enable_cdr_events |  |  | Включить, когда будет рабочая ссылка для региона |
| enable_extra_log |  |  | Логирование событий от коммутатора. Не делать явно false, лучше закоментировать. |
| max_calls_in_cdr_upload |  |  | Максимальное количество звонков в CDR выгрузке. |
| region_cache_refresh_period_sec |  |  | Время обновления кэша. По истечении этого времени регион удаляется из кэша (если к нему не было обращений) |
| region_cache_max_created_period_sec |  |  | Время обновления кэша. По истечении этого времени регион удаляется из кэша (даже если к нему обращались недавно) |
| region_cache_max_size |  |  | Максимальное число записей по регионам в кэше |
| default_client_ip |  |  | Какой IP/port клиента подставлять, когда нет адреса OpenSIPS (звонок завершился без переадресации на абонента или со статусом no_route). Для таких случаев можно использовать адрес одного из балансеров OpenSIP серверов. |
| default_client_port |  |  |  |
| billing |  |  | Периодические выгрузки, данные для которых выкачиваются из биллинга. |
| url_types |  |  | Веб ресуры биллинга для выкачивания данных |
| timers |  |  | Настройки периодичности выгрузок из биллинга |
|  | billing_download |  |  |
|  |  | default_enabled | Выгружать ли по времени из бд |
|  |  | period | Период обновления, секунды |
|  |  | url_types | Названия url-ов из секции url_types поля type |
|  | chunks |  |  |
|  |  | enabled | Разбивать ли файл с выгрузкой на части |
|  |  | chunk_size | Кол-во строк в файле |
|  |  | url_types | Названия url-ов из секции url_types поля type |
| file_mapping |  |  | Разделители столбцов в CSV файлах |
| SORM |  |  | Параметры соединений для скачивания/выгрузок |
| sms |  |  | Выгрузки SMS (из базы данных) |
| rpc |  |  | Сервер для softswitch |
| redis |  |  | Для SMS |
| amqp_gw |  |  | Удалённый контроль (GetStatus, ReloadConfig) |
| additionalServices |  |  | Настройка ДВО для CDR записей |
|  | only_additional_services |  | не выгружать услуги из биллинга |

# 2 Запуск работы

Запуск осуществляется путем выполнения команды:

/opt/DEV/sormf//bin/DEV_sormf -b -c /opt/DEV/sormf/conf/sormf.conf -r 266272812 -i 1

## Первый запуск шлюза

1) ПО запрашивает данные CDR из БД за последние 3 года. Данные разбиваются по интервалам и записываются в CSV-файлы.

2) Сформированные csv файлы закачиваются в фоновом режиме на сервер СОРМ3 по FTP-протоколу.

3) По такому же принципу закачиваются данные об абонентах и платежах.

# 3 Принцип работы

1) Гибридная АТC передает в ПО информацию о звонках и задействованных на них услугах, передача данных выполняется по информационной сети. Гибридная АТC передает в ПО информацию о следующих событиях:

- поступил звонок;

- установлено соединение;

-услуга активирована;

- звонок закончен.

2) ПО накапливает информацию о каждом звонке и сервисах на нём.

3) После получения от Гибридной АТC сигнала о завершении вызова, ПО записывает накопленную информацию(cdr) в csv-файл на жёстком диске.

4) ПО один раз в t1 минут (период задаётся в конфигурационном файле ПО в параметре cdr_upload_interval) создаёт новый csv-файл на жёстком диске, и запись cdr перенаправляется в него.

5) Файл с cdr закачивается по протоколу ftp на сервер хранения СОРМ3.

6) Если попытка закачать файл на сервер хранения СОРМ3 не увенчалась успехом, запись об этом помещается в таблицу СОРМ логов в БД. Следующая попытка будет произведена спустя t2 минут.

7) Если попытка закачать файл на сервер хранения прошла успешно, запись об этом также помещается в таблицу СОРМ логов в БД.